37/CE-37.18

COMITÉ  37

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE POTENCIA

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN SISTEMAS REGIONALES

A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Rafael Arturo Villalba Ferreira

ANDE

## RESUMEN

Este trabajo presenta una metodología para evaluar la calidad de servicio en los sistemas de Generación y Transmisión del Sistema Interconectado Nacional diferenciados por sistemas regionales aplicando Indicadores de Desempeño.

Palabras clave: Indicadores de Desempeño, Calidad de Servicio, Calidad de Suministro, Frecuencia de Interrupción, Duración de Interrupción.

## 1.0 Introducción

La necesidad de contar con elementos de análisis que ayuden en la elaboración de estrategias y toma de decisiones gerenciales para incrementar el uso eficiente de la energía eléctrica es un tema de progresiva importancia para la integración regional en el contexto del desarrollo sustentable del sector energético.

Los factores implicados en este estudio nos permiten analizar la calidad de servicio del suministro eléctrico en los diferentes sistemas regionales, por medio de una relación mínima de indicadores que representan el desempeño de cada centro de generación y transmisión perteneciente al Sistema Interconectado Nacional, así como de los equipos usualmente mas utilizados en las redes de potencia.

Al considerar los indicadores por sistemas regionales se puede observar la influencia de las perturbaciones tanto localmente como su importancia para todo el sistema eléctrico. Este diagnóstico nos permite diferenciar las interrupciones que tuvieron mayor repercusión en ambos escenarios e investigar sus posibles causas.

Este trabajo refleja el análisis de post-operación de las perturbaciones ocurridas en el año 2001. Se desea que sus resultados se utilicen como una herramienta para fomentar acciones que aumenten la calidad de gestión en los centros de operación eléctrica.

## 2.0 Sistema eléctrico

Los Sistemas de Potencia son a menudo divididos en tres partes funcionales, cada una con sus propios objetivos específicos, problemas de operación y soluciones:

Generación

Transmisión

Distribución

Últimamente, con la reestructuración del sector energético a estas tres se les sumó la: Comercialización.

Para realizar el análisis de calidad de suministro se puede hacer una distinción similar según la parte del sistema a ser evaluada a través de niveles jerárquicos:

Nivel I: Generación

Nivel II: Generación y Transmisión

Nivel III: Generación, Transmisión y Distribución

Este trabajo se aplica al estudio de las perturbaciones ocurridas en el Nivel II, en la Generación y Transmisión de Sistema Interconectado Nacional - SIN

El SIN esta compuesto por los siguientes Sistemas Regionales:

- Metropolitano

- Central

- Este

- Sur

- Norte

- Oeste

FIGURA 1 - Sistemas Regionales del SIN

## 3.0 Método de cálculo

El hecho de producirse una desconexión programada o forzada de un equipo en la red eléctrica puede afectar al suministro eléctrico, esto depende de la redundancia en el sistema. Esta desconexión esta asociada a una potencia interrumpida y una energía no suministrada durante el tiempo que dure la recomposición del sistema.

Existen varios tipos de análisis que pueden ser efectuados para encontrar la causa de estas perturbaciones, enfocados para diferentes fines como planificación, operación, mantenimiento, compatibilidad electromagnética, coordinación de aislamiento, protecciones, etc.

El objetivo de la metodología utilizada es evaluar de forma general la calidad de suministro en un determinado periodo, así como su evolución en el tiempo; por medio de la creación de un historial de desempeño. No pretende ser estadísticamente muy riguroso, pero si eficaz y sencillo para reflejar el desempeño de los equipos de potencia instalados en los sistemas regionales.

Los parámetros determinados evalúan la continuidad del suministro eléctrico y la seguridad del sistema. Dentro de estas propiedades, se examina la agilidad en disponibilizar nuevamente el equipo, afectado por una perturbación o mantenimiento, para atender nuevamente la demanda. Los resultados se presentan en periodos mensuales y se abordarán solo aquellos indicadores que pueden ser comparados entre sistemas.

## 4.0 Indicadores Sistémicos

Los indicadores Sistémicos nos dan una visión de la continuidad del suministro eléctrico y utilizaremos los siguientes.

4.1. Frecuencia Equivalente de Interrupción (FREQ): Es el número equivalente de veces en que la demanda máxima del sistema fue interrumpida en el periodo indicado. Gráfico 1 y 2.

FREQ = ( (Potencia interrumpida al consumidor final[MW])

Demanda máxima verificada en el período[MW]

[Adimensional]

GRÁFICO 1 – Frecuencia de interrupción por Regiones. Valores menores presentan mejor desempeño.

GRÁFICO 2–Frecuencia de interrupción - SIN

4.2. Duración Equivalente de Interrupción (DREQ): Es el tiempo equivalente de interrupción de la demanda máxima del Sistema verificada en el periodo (mes). Gráfico 3

DREQ=((Pot interrump al consumidor final[MW]x duración[h])

Demanda máxima verificada en el período[MW]

[horas]

4.3. Energía No Suministrada(ENES): Este indicador contabiliza la cantidad estimada de energía no suministrada en el período de un mes. Su valor es calculado sobre la base de la potencia interrumpida multiplicada por su respectiva duración. Gráfico 4

ENES=((Pot interrump al consumidor final [MW]x duración[h])

[MWh]

GRÁFICO 3 – Duración de interrupción por Regiones.

GRÁFICO 4–Energía No Suministrada - SIN

En los gráficos 1, 3, 4 se pueden comparar los sistemas regionales entre sí. El gráfico 2 muestra el FREQ para el SIN.

Para el FREQ se observa al Sistema Sur con el mayor indicador y para el DREQ es el Oeste. Estos sistemas tienen mayoría de centros de carga alimentados radialmente (sin redundancia).

## 5.0 Indicadores de Equipos de Generación y Transmisión

Nos cuantifican la seguridad del sistema y se utilizarán los siguientes:

5.1.Disponibilidad: Es la probabilidad de que en un momento dado, el equipo esté operando o apto para operar, o de tratarse de una función, la misma sea desempeñada satisfactoriamente o sea posible desempeñarla. Gráfico 5

DISP = N° total de horas disponibles en el período estadístico

N° de horas del período estadístico

[%]

5.2.Tasa de Falla: Es la cantidad de fallas de un equipo o familia de equipos en las horas de servicio en el período estadístico.

TF = N°  de  fallas  en  el  período  observado

N° de Equipos x Unidad deTiempo

[fallas/año]

5.3.Tiempo Medio de Reparación de la Función: Indica el tiempo medio de recuperación de la función.

TMRF = Total de horas en que el equipo no cumplió su función

N° de fallas verificadas en el período

[horas]

GRÁFICO 5 – Disponibilidad de Transformadores

Además de estos indicadores, existen muchos datos sobres las perturbaciones que pueden ser utilizados y guardados. La cantidad de información obtenida depende de cuan detallados sean los datos del evento recolectados por el Sistema de Control y/o los operadores y de un adecuado sistema de evaluación y procesamiento de esos datos.

## 6.0 Análisis de los Datos

Las informaciones adquiridas pueden ser utilizadas para realizar comparaciones entre sistemas o para evaluar el comportamiento de los equipos en la propia región.

A seguir, se realizará un análisis de cada sistema, nombrando las perturbaciones importantes acontecidas en el periodo

### 6.1. Sistema Metropolitano

En enero ocurrieron los eventos de mayor preponderancia para el Sistema Metropolitano y para el SIN. Esto puede apreciarse en el Gráfico 2. Una perturbación en la LT-220 kV LIM-PBO y otra en la LT-220 kV COV-SLO, ambas con repercusiones en la  LT-220 kV MD-CYO I y II, ocasionaron el fuera de servicio de varios equipos.

En el gráfico (6) se puede ver que la tasa de falla de enero y febrero para los transformadores de 220 kV fueron las mayores del año.

De los gráficos 1 y 3 se concluye que el Sistema Metropolitano es uno de los que presenta mejor continuidad de servicio y las duraciones de las interrupciones son menores a los otros sistemas en el periodo estudiado.

GRÁFICO 6 – Tasa de Falla de Transformadores  de 220 kV del Sistema Metropolitano.

### 6.2. Sistema Central

En julio una falla en la LT ACY-COV I  ocasionó el fuera de servicio de todo el Sistema Central, repercutiendo además en los sistemas Metropolitano, Norte y Oeste. En octubre desconexiones forzadas y de mantenimiento para eliminar puntos calientes y cambiar aisladores en la LT-66 kV COV-VIL-CZA afectaron el suministro a las subestaciones Villarrica y Caazapá. Ver el gráfico 7.

La tasa de falla de los transformadores del Sistema Central en el año se mantuvo en torno a una falla por año.

El TMRF de los transformadores es de 0,82 horas. Es mayor para los transformadores de 220 kV (1,08 horas) que para los de 66 kV (0,56 horas).

GRÁFICO 7 – Frecuencia de Interrupciones del Sistema Central.

### 6.3. Sistema Este

Uno de los eventos más importantes fue la explosión ocurrida en una fase del interruptor de la LT-66kV ACY-APR en la SE-ACY en enero.

La tasa de falla fue de 0,61 fallas por año. El tiempo medio de reparación de transformadores para 2001 fue de 1,29 horas

GRÁFICO 8 – Tasa de Falla de Transformadores del Sistema Este.

### 6.4. Sistema Sur

En enero se produjeron desconexiones de la LT-66kV TRINIDAD-ENCARNACIÓN; el TR-01 de la Estación TRINIDAD, las cuales afectaron a las subestaciones ENCARNACIÓN y SAN PEDRO DEL PARANÁ. Grafico 9.

En septiembre se realizaron trabajos programados, en la ES-TRINIDAD y SE-ENCARNACIÓN y se efectuaron cambios de aisladores averiados en la LT-66 kV TRINIDAD-SAN PEDRO DEL PARANÁ. Gráfico 10.

GRÁFICO 9 – Disponibilidad de Transformadores del Sistema Sur.

GRÁFICO 10 – Energía no Suministrada del Sistema Sur. Se aprecia que las interrupciones ocurridas en el mes de septiembre fueron las que tuvieron mayores cortes de energía.

### 6.5. Sistema Norte

El mes de menor desempeño para el Sistema Norte fue diciembre (Gráfico 11). Se realizaron trabajos programados en ES-SAN ESTANISLAO, para lo cual se desconectó la LT-220 kV CARAYAO-HORQUETA, y se dejó parte del Sistema Central, Sistema Norte y Oeste sin suministro eléctrico por un periodo no mayor a una hora. En el mismo mes la LT-66 kV HORQUETA-PEDRO JUAN CABALLERO, tuvo dos desconexiones forzadas, estas se debieron a aisladores averiados y por árboles caídos sobre partes de la línea de transmisión.

El TMRF para transformadores fue de 32 minutos.

GRÁFICO 11 – Frecuencia de Interrupciones del Sistema Norte.

### 6.7 Sistema Oeste

En septiembre se cumplieron mantenimientos programados en las líneas de transmisión, LT-66 kV LOMA PLATA-FILADELFIA y LT-66kV FILADELFIA-MARISCAL ESTIGARRIBIA, se sustituyeron estructuras y aisladores, se cambiaron  y ensayaron transformadores de potencial.

La disponibilidad mínima de los transformadores del Sistema Oeste se verificó en  febrero( Ver gráfico 12 ). La tasa de falla de transformadores para el periodo 2001 es de 2,48 fallas por año. Gráfico 13.

El Tiempo Medio de Reparación de transformadores del Sistema Oeste para el año 2001 es de una hora y veinticuatro minutos.

GRÁFICO 12 – Duración de Interrupciones del Sistema Oeste.

GRÁFICO 13 – Tasa de Falla de Transformadores (Diciembre de 2001).

## 7.0 Conclusiones

Este trabajo presentó un método para evaluar la calidad de servicio en los sistemas regionales del SIN. Los indicadores de desempeño se obtuvieron a través del análisis de post-operación de las perturbaciones ocurridas en el año 2001y reflejaron la calidad del suministro eléctrico en los diferentes sistemas.

Mediante un mismo criterio, se comparó el rendimiento de los equipos de potencia instalados y los niveles de frecuencia y duración de las interrupciones de los sistemas regionales. Así como la energía no suministrada asociada a esas interrupciones de potencia.

Los meses donde la calidad de servicio se vio afectada por perturbaciones inusuales que incidieron en los indicadores de desempeño fueron los meses de enero, diciembre y julio puestos en orden de trascendencia.

Se desea que estos resultados se utilicen como una herramienta para fomentar acciones que aumenten la calidad de gestión en los centros de operación eléctrica.

## 8.0 Referencias BIBLIOGRÁFICAS

(1) GT/DOP/DOPEL2. Informe 004/DOPEL2/2002 “Indicadores de Desempeño– Año 2001”.

(2) CIER “Indicadores de Desempeño. Terminología y Criterios de los Cálculos”., Mayo 1998.

(3) Bollen, Math H. J. Understanding Power Quality Problems: Voltage sags and Interruptions. IEEE Press. New York, 2000.

(4) DOP/OS - Sección Programación y Evaluación “Boletín Informativo de la Operación Eléctrica y Energética”.

(5) DOP/EN2 – Sección Movimiento de Energía. “Informe Mensual de Operación”.

(6) DOP/OS - Sección Programación y Evaluación “Informe Preliminar de Perturbación del Sistema”.

(7) DOP/OS – Despacho de Carga “Parte Diario Preliminar de Operación”..

*****