#### RESUMEN

La Central Hidroeléctrica Yacyreta (CHY) se encuentra ubicada en la Isla del mismo nombre, en el río Alto Paraná, en las inmediaciones de las Ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina). Las características particulares del Proyecto obligan a un manejo singular del embalse del mismo, determinado por un lado, por las condiciones iniciales de funcionamiento (restricciones de relocalización aguas arriba) y por la distribución de caudales erogados para atender diversos requerimientos.-

#### PALABRAS- CLAVES:

Caudal ecológico, cota reducida, vertederos, producción anual, central de pasada.

#### 1.0 - INTRODUCCION

A partir de la decisión de operar el embalse de la CHY a cota reducida (76 msnm), surgen las características singulares  de manejo  de la misma, complementados por la operación de dos vertederos y otras estructuras de la CHY, la cual, en términos generales, es lo que técnicamente se denomina una “ central de pasada ”.

El volumen total de embalse a cota 76 (9000 Hm3) es pequeño respecto al aporte medio anual del río (391 Km3). Si definimos al coeficiente de regulación como la relación entre el volumen útil del embalse y el

volumen medio anual aportado por el río, se tiene para Yacyretá un coeficiente menor al  0.2 %. Este valor está en el mismo entorno  que el de  Itaipú sobre el mismo río y del orden de  10 veces menor a los coeficientes del  embalse de Salto Grande sobre el río Uruguay y 100 veces menor al embalse del Chocon sobre el río Limay (RA).-

Se deduce claramente que no  resulta  posible regular el río Paraná a partir del embalse de Yacyretá.

#### 2.0 - CARACTERISTICAS DEL RIO PARANA

FIGURA 1

El Río Paraná, que nace en Brasil en la confluencia de los Ríos Paranaiba y Grande, unos 1.100 Km aguas arriba del aprovechamiento, es sin duda el río más importante del sistema hidrográfico del Río de la Plata, y es considerado como uno de los 7 mayores ríos del mundo debido a su caudal, a la extensión de su área tributaria, y a la longitud de su curso. A su vez esta cuenca es la segunda en importancia de Sudamérica.Siguiendo el curso del Paranaiba que es afluente principal, la longitud total aguas arriba alcanza los 2.300 Km aproximadamente.

La cuenca de aporte de Yacyretá tiene una extensión de casi 1.000.000 Km2. A pesar de esta dimensión, desde el punto de vista hidrográfico es extraordinariamente homogénea por su uniformidad climática y geológica. la mayor parte de la misma se encuentra en zonas climáticas tropicales y subtropicales, sujetas a fuertes lluvias. Desde el punto de vista hidrológico se la divide en dos partes: La Cuenca Superior y la Inferior.

La Cuenca Superior es la que se encuentra aguas arriba de lo que eran los Saltos del Guairá. Está enteramente en el Brasil, y cubre unos 840.000 km2. Está constituida por una extensa red de tributarios que se originan en las montañas del Sur – Este Brasileño. La porción Nor-Este, en forma de un gran anfiteatro, contribuye   con la mayor parte del caudal del Paraná (en términos medios se genera el 77% de los derrames afluentes a la CHY).

FIGURA 2

La cuenca Superior está conformada por mesetas

escalonadas con superficies planas cortadas abruptamente por empinadas escarpas. Consecuentemente, los cauces fluviales son característicamente escalonados, con tramos  de pendiente relativamente baja, interrumpidos por rápidos y cascadas. Por su extensión y por su pendiente su reacción es relativamente lenta.

La Cuenca Inferior cubre un área del orden de los 135.000 Km2., y es geomorfológicamente similar a la Cuenca Superior. El Río Iguazú es el afluente más importante de la Cuenca Inferior (en términos medios aporta el 13 % de la afluencia a la CHY). Su cuenca tiene la forma de un rectángulo alargado, con una pendiente pronunciada, que se suaviza a medida que el río se acerca al Paraná. Su reacción es   rápida.

La Cuenca Intermedia es una sub-cuenca de la Inferior, que tiene una superficie aproximada del orden de los 35.000 Km2 y es la comprendida entre la confluencia del Río Iguazú con el Paraná y el eje establecido por las ciudades de Encarnación – Posadas.-Desde principio de los años sesenta se aceleró fuertemente el ritmo de construcción de presas en toda la cuenca.

En la actualidad, en el conjunto de estas presas se cuenta con un volumen de almacenamiento útil superior al 25% del derrame medio anual del Río Paraná  en Posadas.

La presencia de las presas en la cuenca tiene fundamentalmente dos efectos principales y en cierta medida contrapuestos. Estos efectos son los siguientes:

Regulación del caudal por llenado y vaciado del volumen útil.

Reducción del tiempo de concentración de los aportes de las subcuencas y reducción del tiempo de traslación de crecidas.La regulación del caudal tiende a aumentar  los caudales mínimos y a disminuir los caudales de pico. La reducción de los tiempos de concentración y traslación provoca que los hidrogramas de crecidas sean de forma menos suave, con picos más altos.

Paralelamente  con la construcción de las presas, la cuenca sufrió también otras modificaciones importantes que pueden estar influyendo en las características de sus derrames. Fundamentalmente, se ha alterado el uso del suelo debido a la masiva deforestación y a la práctica de técnicas agrícolas intensivas.

El Río Paraná ha transformado sus descargas históricas. Por ejemplo en la actualidad no son esperables caudales afluentes en el entorno del mínimo histórico.

FIGURA 3

#### 3.0-CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE

El perímetro del embalse se delimita por las barrancas naturales del cauce y se cierra por una presa de tierra del orden de 65 Km  de longitud con interposición a lo largo de esta última de las distintas estructuras de hormigón que componen el proyecto.-

La Central de generación y los vertederos se encuentran en la Isla Yacyretá, cerca de la margen derecha del Brazo Principal (VBP, 55.000 m3/s de máxima descarga) y en la margen izquierda del Brazo Aña Cua (VBAC, 40.000 m3/s de máxima descarga).Sobre el Brazo Principal se ubica la Esclusa de Navegación, completándose los órganos de evacuación de las obras principales con dos Tomas para Riego, cada una con una capacidad máxima de 108 m3/s, ubicadas en las presas laterales izquierda y derecha.-

El embalse a cota definitiva cubrirá aproximadamente un área de unos 1.600 Km2, con un ancho máximo de 30 km, y un volumen total de unos 20 Km3. En estas condiciones el espejo de agua se extenderá unos 250 Km  aguas arriba de la Central Hidroeléctrica.

#### 4.0-OPERACIÓN DEL EMBALSE

Las normas de operación del embalse están diseñadas de tal forma que por efecto de la sobreelevación   que produce el remanso, aguas arriba, se pueda mantener o no superar (mientras las condiciones hidrológicas imperantes lo permitan) el nivel de restricción establecido. Las restricciones de aguas arriba están determinadas fundamentalmente por las relocalizaciones en las ciudades de Encarnación y Posadas.-

Las normas y procedimientos están definidas en el “ Manual de Operación y Mantenimiento “ y en el “ Manual de Operación del Embalse”, al estar las normas

y procedimientos plena y claramente establecidas; las mismas condujeron a certificar a la CHY, con un sistema de control de calidad ( NORMA ISO 9002) en “ Generación de Energía Eléctrica “, “ Operación y Mantenimiento de la Esclusa de Navegación “ y “ Operación del Sistema de Protección de la Fauna Ictica”, las cuales aseguran la calidad de la gestión de los recursos disponibles, centrada en el cliente, preservando el equilibrio del  medio ambiente.

FIGURA 4

La Entidad Binacional Yacyretá decidió iniciar la operación comercial del proyecto Yacyretá a cota 76,00 para luego pasar al estado definitivo de operación a cota 83,00.

Todas estas cotas son las que corresponden a  las  relocalizaciones en la Zona de Encarnación – Posadas (100 Km aguas arriba de la CHY). –

#### 5.0-AGUAS ARRIBA DE LA CHY

#### 5.1-COMPORTAMIENTO DEL RÍO ANTES DE LA EXISTENCIA DEL EMBALSE-

Antes de que se llenara el embalse de Yacyretá hasta la cota actual, el río tenía un comportamiento fluctuante en el eje Encarnación  - Posadas, por encima y por debajo de la cota 76. En ciertos períodos de tiempo el río estaba por debajo de la cota 76, pero también naturalmente superaba dicha cota, pudiendo estar por encima de la misma durante varias veces durante un mismo año, llegando en ocasiones a estar durante varios meses en dicha condición. FIGURA 5

En crecientes, los niveles de agua del río superaban ampliamente la cota 76, habiendo llegado a niveles superiores a cota 80, tal es el caso de las crecientes de 1983 y 1992, como puede apreciarse en el gráfico anterior.

#### 5.2-COMPORTAMIENTO DEL RÍO CON EL EMBALSE A COTA REDUCIDA

Con la presencia del embalse, el comportamiento del río en el eje Encarnación – Posadas ha sufrido algunos cambios.

En este caso,  una de las condiciones de borde impuestas a la operación del embalse es mantener constante, mientras las condiciones hidrológicas así lo permitan, determinados niveles de agua en el eje Encarnación - Posadas. Para aquellas condiciones hidrológicas que no permitan lo anterior, los niveles de agua irán ascendiendo con el aumento de los caudales afluentes, aproximándose paulatinamente a los niveles naturales para la misma condición hidrológica.

Lo mencionado surge como consecuencia de la reducción del efecto de remanso que produce la presa (situada 100 km aguas abajo) sobre la sección mencionada. De esta forma, en el caso de ocurrencia de altos caudales no se modifican los riesgos de inundación.

#### 6.0-AGUAS ABAJO DE LA  CHY

#### 6.1-COMPORTAMIENTO DEL RÍO ANTES DE LA EXISTENCIA DE YACYRETA

En condiciones naturales, la descarga del río Paraná a la altura de la Isla Yacyretá, se divide en dos brazos: Brazo Principal y Brazo Aña Cuá.

El Brazo Principal era el que llevaba la mayor cantidad de agua, mientras que el resto iba por el Brazo Aña Cuá, en proporciones de 70% y 30 % respectivamente para el rango de caudales más frecuentes, produciéndose pequeñas modificaciones en dicha repartición para el caso de crecientes importantes.

#### 6.2-COMPORTAMIENTO DEL RÍO CON LA PRESENCIA DE YACYRETA

La operación de la CHY obliga a considerar a cada momento la distribución de caudales que se debe mantener entre ambos brazos del río. El hecho de que

la Casa de Máquinas se encuentre muy cercana al Brazo Principal, condiciona esa distribución para el rango más frecuente de caudales. Bajo estas condiciones la consigna de operación tiende a derivar por este brazo a través de las turbinas la mayor cantidad de agua posible. Sin embargo, la conservación de condiciones ambientales adecuadas en el Brazo Aña Cuá, impone la condición de mantener en éste,  durante los períodos de bajas afluencias,  un determinado  caudal mínimo denominado ecológico de 1500 m3/s.

Por otro lado, la repartición de caudales entre ambos brazos, también está relacionada con la capacidad de generación de energía, debido a que las magnitudes de las descargas en ambos brazos tienen influencia (aunque de distinta magnitud) en el nivel de restitución de la Central Hidroeléctrica y por lo tanto provocan variaciones en el salto disponible.

#### 7.0-CONSIDERACIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA FAUNA ICTICA

Durante la operación, y frente a determinadas situaciones hidrológicas deben tenerse especialmente  en cuenta aspectos relacionados con temas ambientales, dentro de los cuales cabe destacarse el referente  a la fauna íctica aguas abajo de Yacyretá, de una abundante diversidad y cantidad de especies de peces que concurren en las inmediaciones de la CHY.

Este aspecto es de particular importancia para la operación de los vertederos, puesto que, genéricamente, las descargas por este tipo de estructura generan tenores de gases disueltos aguas abajo de los mismos, que en algunos casos pueden ser incompatibles con los límites tolerables por la fauna íctica, llegándose inclusive a producirse mortandades de peces por efecto de sobresaturación gaseosa, denominado comúnmente como “ enfermedad de la burbuja“.

Esta problemática ha sido profundamente estudiada para el caso de Yacyretá, recomendándose la incorporación de deflectores en las rápidas  de ambos vertederos, los cuales modifican el patrón de flujo ingresante a la pileta de aquietamiento se evita el hundimiento de la vena líquida y por ende disminuyen los tenores de sobresaturación aguas abajo. Dichos deflectores han sido incorporados en el VBAC, funcionando desde 1996, sin que fueran reportados inconvenientes desde el inicio de su operación.

En el VBP está en plena etapa de incorporación; hasta tanto se incorporen definitivamente dichos deflectores la EBY, ha adoptado medidas a los efectos de minimizar la entrada de aire en la lámina vertiente  y el establecimiento de un modo especial de operación a los efectos de reducir al mínimo el impacto. Lo mencionado incluye un procedimiento especial  de apertura. Durante el tiempo que dura la operación del VBP, se establece un plan intensivo de mediciones de gases disueltos aguas abajo de Yacyretá, así como un monitoreo permanente del río.

Otras consideraciones  a ser tenidas en relación con la fauna íctica son los referentes a la operación del VBAC en la fase recesiva  de crecientes durante los períodos de migración de los peces. Para altos caudales por el BAC, se produce la invasión del agua en las planicies de inundación, y la aglomeración de peces en dichas áreas. Al producirse la fase recesiva, que obliga a disminuir los caudales vertidos, especial cuidado hay que tener para no producir “ descuelgues “ (vaciamiento rápido), de éstas áreas inmediatamente aguas abajo del VBAC.

Lo mencionado ha llevado a estudiar e implementar un proceso de variación gradual de las descargas, que evita este efecto, y que ha sido probado con éxito.

#### 7.1-RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

Para planificar el manejo del embalse y la generación de energía se requiere un completo conocimiento de los caudales afluentes. La posición geográfica de Yacyretá dentro de la cuenca del río Paraná, hace que sea indispensable el conocimiento de las descargas de aprovechamientos que atienden a un sistema distinto (Brasil), y puestos en este país. Debido a ello se colectan los datos de descargas realizadas y pronósticos de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, datos de lecturas de las escalas de los ríos Iguazú y Paraná, datos meteorológicos y  pronósticos meteorológicos para el área de influencia de Yacyretá, así como datos de cota de embalse, restitución, potencias, caudales turbinados y vertidos. Sobre la base de la información colectada, se evalúa la situación precedente y se elaboran los pronósticos de caudales afluentes y sobre la base de éstos se elaboran la programación de la operación del Complejo

Además se transmiten los pronósticos de afluencias y descargas de la CHY, a Instituciones externas a la EBY, para el CEN (Comité de Emergencia Nacional del Paraguay), el INA (Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, RA), a la APA(Administración Provincial del Agua, Pcia. del Chaco, RA), a la Dirección de Recursos  Hídricos y a la Comisión Provincial de Grandes Emprendimientos(Pcia. de Corrientes). En situaciones de Emergencia, dicho listado se amplía, incluyendo instituciones relacionadas con actividades de defensa civil en ambos países signatarios del Tratado de Yacyreta. También se elaboran pronóstico de niveles hidrométricos  en Puerto Libertad para EMSA (Electricidad Misiones A.) y avisos a la Armada del Paraguay y Prefectura Naval Argentina.

#### 7.2-PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA

Con  el inicio de la operación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá en 1994, la energía generada fue aumentando a medida que entraron en servicio las unidades generadoras, hasta totalizar 20 unidades generadoras instaladas, a mediados de 1998. Aún cuando no se ha podido generar a Potencia Nominal de proyecto por operarse a cota reducida, se ha alcanzado una Producción Anual de unos 11.800 GWh como máximo.

A cota definitiva (83 msnm), la energía media anual sería del orden de  64% por encima de la actual.

Por otro lado con la inclusión del proyecto Aña Cuá, en donde se instalarán 3 (tres) unidades generadoras de 90 MW cada una   (270 MW de Potencia Instalada), se  aprovecharán los 1.500 m3/s de descarga del caudal ecológico del brazo Aña cuá. De esta manera la Producción Anual del Complejo se incrementará en unos 2.000 GWh, por lo que la energía finalmente generada por año aumentará en un 80% en relación con la producción actual.

FIGURA 6

8.0 –CONCLUSION

El funcionamiento inicial a cota reducida, las características del comportamiento del río Alto Paraná, la baja capacidad de regulación del Embalse de Yacyretá, la maximización de la producción eléctrica, la conservación ambiental y la navegación fluvial obligan a unas normas operativas de múliples observancias.

9.0 -REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EBY-DEPARTAMENTO TECNICO – HIDROLOGIA (1998) Informe Explicativo de las Principales Variables Correspondientes al Comportamiento del río Paraná con la Operación del Complejo Yacyretá a Cota 76.-

EBY- DEPARTAMENTO TÉCNICO- MOVIMIENTO DE ENERGIA Y ESTUDIOS (2002). Energía Generada por Yacyretá

EBY-RELACIONES PUBLICAS (2001) Yacyretá Construye.-

Harza y Consorciados; CIDY Consultores Internacionales de Yacyretá(1998)Manual de Operación y Mantenimiento, Manual de Operación del Embalse, VOL. II – Rev 2

Itaipú Binacional(07/04/95); Sistemática Para Operación en Condiciones de Crecidas en los ríos Paraná e Iguacu, Rev 01

Korzum,Instituto de Hidrología, UNESCO(1979) Balance Hídrico Mundial y Recursos Hidráulicos de la Tierra

Irigoyen, Guella, XIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRAULICA(1990),Montevideo-Uruguay, Red Hidrometeorológica Telemétrica de la Cuenca Inmediata al Embalse de Salto Grande.

Schreiber, Gerhard P., USINAS HIDRELETRICAS, 1977

Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DEL AGUA Y PARA EL ALERTA HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO DE LA PLATA, Febrero 1998

# Text boxes

39/CE-39.20

COMITÉ 39

OPERACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS DE POTENCIA

OPERACIÓN DEL EMBALSE DEL COMPLEJO YACYRETA A COTA REDUCIDA

#### Francisco Dure				 	Lucas Chamorro

Entidad Binacional Yacyretá                                Entidad Binacional Yacyretá

### Cuenca Inferior

### Cuenca Superior